## Slide 1: “Curso de Formación Experimental en Teledetección Óptica de Proximidad (Espectro-radiometría y Drones) para Aplicaciones Terrestres y Acuáticas” (NetOPS-Training School)
Teledetección de proximidad para la caracterización de cubiertas acuáticas

## Slide 2: 1. Procesado de datos
Aguas someras de Santa Olalla

## Slide 3
En proceso de publicación
Lt
Li
Ed
TriOS RAMSES (Rastede, Alemania)
1 Irradiancia(RAMSES-ACC)
2 Radiancia (RAMSES-ARC)

## Slide 4
https://github.com/Gonzalo-MF/Curso-NetOPS
Santa Olalla
Medidas del 2021

## Slide 5
Consejos instalación
Creación de entorno  name “netops”
conda –versión
conda create –n netops
conda actívate netops
pip install Python
pip install spyder-kernels==2.4
Lenguaje python
Consejos Windows:
Avanzar directorio  cd nombre
Atrás en directorio  cd ..
Buscar en directorio  dir

## Slide 6
Datos
Preprocesado de datos:
Filtro de horas optimas de luz (entre 10:00 y 15:00)
Filtrado por ángulo entre 40º y 90º (opcional)
Filtro especial para eliminar el efecto suelo
Creación de indices:
Creación rrs
Índices pcu
Índices chl
Ndci
Creación de contenido gráfico

## Slide 7
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Filtrado de datos
Creación de matriz Rrs
Rrs
ed
lt
Creación de índice pcu
Creación de índices chl
Plots: Rrs, ed y lt (comparación)
Plots índices
Plots max-min… etc

## Slide 8
Grupo 1
Input data: archivo .dat separado por ;
Filtrado de datos mediante 2-3 requisitos:
      Filtro horario: seleccionar solo las medidas entre 10:00-15:00 (horas optimas de luz)
      Filtro ángulo: Este es opcional ya que las horas han sido seleccionadas adrede para tener un buen ángulo. Angulo entre 40º y 90º.
      Filtro efecto del suelo: (debido a que las aguas son muy someras) Con las medidas que tenemos después de los filtros anteriores se elimina el 50% de las medidas con valores más altos (es decir, por ejemplo si tenemos cuatro medidas que equivalen a 4 horas, una medida por hora, eliminamos las dos medidas con un valor de espectro mayor).
Output data: Rrs filtrado (consejo) mismo formato que el input
    Descartamos li por efecto del suelo
    Longitudes de onda Rrs entre 400 y 900 cada 2 nm (un total de 251 espectros por muestra)
Output data lt filtrado
Output data ed filtrado

## Slide 9
Rrs
ed
lt

## Slide 10
Grupo 2
Creación de índices Cianobacterias Pcµ
Índice Ndci ( que si da tiempo compararemos con satélite)
Usar 1 o más, compararlos entre ellos, etc

## Slide 11
Grupo 3
Generación de comparativa de datos mediante plots, ejemplos:
    Rrs temporales
    Comparativa de índices de cianobacterias
    Índice de cianobacterias vs ndci
    Comparativa máximos y minimos
    Día con mayor ndci y cianobacterias
    ¿hacer un suavizado del ruidos?
    Comparar lt, ed y rrs
    Comaprar Ndci y Cianobacterias con datos insitu
    Etc
** Los datos insitu no son reales, ya que carecía de estos

## Slide 12
Grupo 4
Descargar carpeta acolite_py_win (solo Windows)
https://saco.csic.es/s/PqtK4bMixYBsFgx

## Slide 13: Thanks!
Any questions?
Gonzalo Martínez Fornos
Departamento de oceanografía física
ICM-CSIC (Barcelona)
gmartinez@icm.csic.es
https://netops.csic.es/